УДК 621.317.32 (045)

Л.Я.Ільницький, д.т.н., Л.В.Сібрук, д.т.н.,

А.В.Фецун, Л.Ю.Скриннік

Вимірювання параметрів поляризації   радіохвилі  за допомогою турнікетної антени

Розглянуто вимірювання трьох характеристик поляризації електромагнітної хвилі. Це кут нахилу еліпсу, коефіціент поляризації та знак коефіціенту поляризації. Подається математична модель роботи пристрою та структурна схема. Розглянуті похибки, що можуть винукнути при роботі пристрою.