УДК 621.362+621.565+665.733.3

О.В.Бойченко, В.Ю.Задирака, С.В.Бойченко, С.В.Иванов

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОНДЕНСАЦИИ ПАРОВ ТОПЛИВА

ПРИ «ДЫХАНИЯХ» РЕЗЕРВУАРОВ

Автором для решения проблемы исключения естественных потерь нефтяных топлив от испарения предложена комплексная технология сорбции и  термоэлектрического охлаждения. По результатам серии экспериментов подобраны эффективные температурные режимы сорбции-десорбции и конденсации паров углеводородов. Для решения указанной задачи предложены нетрадиционные источники холода – термоэлектрические микроохладители (ТЭМО), работа которых основана на эффекте Пельтье. Преимущество этого способа охлаждения, по сравнению с традиционными методами (компрессорные, водоаммиачные, бромолитиевые машины) в том, что обеспечивается одновременный «подогрев» и «охлаждение». Приборы этого класса экологически чисты, ориентация в пространстве не влияет на работоспособность холодильной машины, довольно плавно можно регулировать температуры охлаждения и подогрева. Достигается довольно высокий температурный перепад между спаями ТЭМО – 70оС для однокаскадной термоэлектрической батареи (ТЭБ) и 90оС – для двухкаскадной и оптимального выбора ТЭМО из серийно выпускаемых изделий…