# УДК 681.3:665.66

# В.І.Терьохін,к.т.н.;В.С.Манзій,к.т.н.;С.О.Пузік,к.т.н.; В.С.Шевчук, к.т.н.

дослідження ефективності застосуванння циклонів та гравітаційних очисників рідин

Запропонована  конструкція пристрою для очистки рідин, що поєднує в собі елементи циклона та гравітаційного очисника. Розглянуто рух частинок забруднення в очисниках під дією визначених сил. Складені і розв’язані диференціальні рівняння горизонтального і вертикального відносного переміщення частинки забруднення в каналах циклона.