УДК 629.113

В.П. Сахно д.т.н., О.А. Веремчук, В.М. Сондак, М.І. Загороднов

СТІЙКІСТЬ РУХУ АВТОПОЇЗДА НА КРИВОЛІНІЙНІЙ У ПЛАНІ ТРАЄКТОРІЇ

Визначені показники стійкості руху автопоїзда на криволінійній у плані автомобільній дорозі при корекції траєкторії  напівпричепа шляхом гальмування коліс одного борту возика. Показано, за яких конструктивних параметрів автопоїзда і величин гальмівних моментів на окреми колесах возика забезпечуються як необхідні показники маневреності, так і стійкості автопоїзда.