УДК 669.054.2:669.735.33

И.С.Малашенко, д.т.н.	 Э.Г.Азнакаев, д.т.н. В.И.Савченко, к.т.н. 		         Д.Р.Амирханов

ПРИМЕНЕНИЕ АЭРОЗОЛЬНОГО ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО СПОСОБА ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ СВЯЗУЮЩЕГО СЛОЯ В ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

Теплозащитные покрытия (ТЗП) на лопатках турбин современных авиационных газотурбинных двигателей состоят из жаростойкого связующего покрытия, наносимого на лопатки методами химико-термической обработки диффузионного (NiPt)Al (никель-платино-алюменидного) покрытия, либо плазменным напылением в контролируемой атмосфере метод LPPS, либо осаждением в вакууме, метод PVD, и внешнего ТЗП. Внешнее керамическое ТЗП наносят либо плазменным напылением на воздухе, либо осаждением в вакууме. Для обеспечения длительной и надежной эксплуатации в условиях циклически изменяющихся температур перед нанесением керамического покрытия на поверхности связующего слоя формируют тонкую пленку Al2O3 избирательного окисления Al, входящего в состав металлического покрытия…